## Slide 1: Niszczenie elewacji budynków w Portugalii

## Slide 2: Portugalia - średnia temperatura wynosi 22°. Dni upalne prawie nie występują. Na południu kraju jest ciepło i przebieg roczny temperatur ma typowe cechy klimatu śródziemnomorskiego. Zimą średnie wartości temperatur wynoszą 11-12 °C zaś latem średnio jest od 24 do 27 °C.

## Slide 3: Najczęstszymi efektami procesu niszczenia elewacji są zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, korozja biologiczna oraz występowanie wykwitów solnych.

## Slide 4: Korozja mikrobiologiczna powstaje na skutek rozwoju glonów(zielony nalot), grzybów pleśniowych(szaro-czarny)i porostów.

## Slide 5: Miejscami szczególnie narażonymi na niszczenie są miejsca: - zacienione(załamania, uskoki, mury w pobliżu rosnących drzew) - przy krawędzi dachu i obok przewodów odprowadzających wodę z dachu - cokoły

## Slide 6: Powierzchnie chropowate są idealnym podłożem do rozwoju mikroorganizmów, ponieważ gromadzi się w nich wilgoć

## Slide 7: Przepuszczalność i wodochłonność wyprawy elewacyjnej ma wpływ na to, czy wystąpi korozja biologiczna

## Slide 8: Sposób oddziaływania otoczenia na elewację budynku można zmniejszyć stosując odpowiednie materiały. Tynk i kamień można zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą impregnacji. Można również stosować elewacje z tworzyw sztucznych.

## Slide 9: W Portugalii na elewacje stosowane są płytki ceramiczne azulejo. Wykonywane są z cienkiego, kolorowego materiału, bardzo często w kolorze biało-niebieskim. Tradycyjna technika pokrywania płytek trwałym i jednorodnym szkliwem polegała na powlekaniu ich płynną zawiesiną tlenków metali. W celu nałożenia drugiej warstwy szkliwa układało się płytki poziomo na specjalnych stojakach i wypalało. Od XVIw znormalizowano rozmiary płytek, nadając im formę kwadratów o boku od 13,5 do 14,5 cm.

## Slide 10: Motyw płytek azulejo jest bardzo charakterystyczny i znany na całym świecie. Latem płytki chronią przed upałem, a zimą przed wilgocią. Gładka powierzchnia sprawia, że łatwo utrzymać je w czystości, a odporne szkliwo gwarantuje odporność na działanie czynników zewnętrznych.

## Slide 11: Płytki azulejo stosowane były również w budownictwie sakralnym

## Slide 12: Prezentacja powstała podczas projektu ERASMUS + 16-22.02. 2020r